垃圾分拣场建设工程项目

用户需求书

- 项目名称

长沙国际会展中心垃圾分拣场建设工程项目

- 建设单位

长沙国际会展中心管理有限责任公司

- 项目慨况

为提升长沙国际会展中心卫生环境形象，更好地满足展会垃圾分类分拣的需求，新建会展中心垃圾分拣场建设工程项目，地址位于长沙县黄兴镇国展路118号长沙国际会展中心靠近东环馆路P4非机动车停车场内，占地面积约1241㎡。场内分干湿垃圾堆放区、可回收物资散存区两大区域。原场地内树木、灌木沿红线围墙就近移栽。场内设围墙砌体、混凝土地梁、构造柱，明散水沟、集水井、污水排水管等基建设施，增加电力电气、照明、给排水、电视监控等水电设施。

四、装修投资规模

长沙国际会展中心垃圾分拣场工程项目，建设投资额约44万元，内部比选施工单位必须根据此投资规模作定额报价。

五、发包方式

内部比选选定的施工单位采用包干承包全部施工类工作，即实行“包工包料”的具体发包方式的承包性质。

六、工程结构设计

本工程围墙地基梁及围墙构造柱采用钢筋混凝土浇筑，围墙砌体采用KM1型多孔砖砌筑，围墙含砼地梁及压顶墙帽高度为3100mm，砼构造柱含压顶柱帽高度为3200mm。地梁、构造柱主体结构砼为C25商混，钢筋采用HPB235级及HRB400级钢。

七、工程建筑设计

1.围墙内外墙面采用水泥砂灰粉底，批外墙腻子灰，打磨后喷涂灰色真石漆涂料。内外墙面按尺寸平均分割设计施工两条平行U型槽线，U型槽线填涂白色外墙漆。

2.可回收物资散存区域地面采用热熔漆工艺施工划示地面分区标识线。

3.明散水沟采用砖砌体砌筑工艺施工，沟槽内水泥砂灰抹平找坡，沟槽两侧采用国标4x40x40mm镀锌角钢焊固铺设，沟盖板采用球墨铸铁单篦子30x300x500mm沟盖铺设。

4.集水井施工工艺可参照国家集水井施工图集规范标准施工，具体施工设计尺寸由施工方深化设计后实施。

5.新建垃圾分拣场双开铁艺金属门采用安装原临时垃圾场金属门。

八、工程安装设计

1.电气采用380/220V电源用电缆引入，线源、线管敷设暗埋墙内，电源进线处要求零线接地，保护接地装置及防雷接地装置接等电位接地端子箱，接地电阻小于1欧母。

2.PPR给水管道采用入墙或入地式暗埋法施工，水管与管件相连采用热熔工艺施工，管材和管件的热熔深度和时间必须达到验收标准。

3.电源及插座额定功率必须满足场内设施设备用电要求，因露天原因，开关箱及电源插座安装高度不低于1.5米，心须加装防水罩盒。

4.电视监控系统采用原P4非机动车停车场监控系统，停车场内原有两处监控点，其中一处移至新建垃圾分拣场北侧围墙上安装，一处移至南侧4号垃圾压缩站屋面安装。

九、施工条件

尽可能在场馆非展期内实施，施工用水、用电可就近从场边接入，通行、施工污水排放、施工用电等均能满足要求，工程项目施工详见平面布置图。

十、工期计划及要求

本工程工期，分前后两部分进行实施，计划7至8月启动，40天内完成所有基建项目施工，九至十月避开酷热高温天气启动绿化移栽项目施工，30天内完成树木、灌木移栽作业，后期进行树灌木养护，保证其存活率，确定总施工有效工期为70天，要求工程项目确保在10月底全部完成竣工验收工作。

- 工程施工质量验收标准

各项施工内容必须符合国家现行

GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》标准

GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》标准

十二、施工环境及安全标准

各项现场施工必须符合国家现行

GB50656-2011《施工企业安全生产管理规范》标准

JGJ59-2011  《建筑施工安全检查标准》标准

JGJ146-2004 《建筑施工现场环境与卫生标准》标准

JGJ46-2005  《施工现场临时用电安全技术规范》标准

JGJ160-2008 《施工现场机械设备检查技术规程》标准

JGJ80-91    《建筑施工高处作业安全技术规范》标准

JGJ128-2000 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》标准

- 施工单位原则要求

- 施工单位根据垃圾分拣场平面布置图内容做定额工程量报价书，报价均含税费。

- 在工程项目施工期间，若因施工技术过失、管理不当、延误工期、违反法律、引发事故，施工单位全权负责并承担所有相关费用。

- 展会期间施工进行时，为不影响展会正常开展，施工单位须听从甲方管理安排，如特殊情况需要停工待命，则无条件服从，工期顺延。

4、在工程项目结束后，施工单位需提供工程质量承诺书，质保服务期为国家三包标准。

5、建筑工程所用材料应符合国家有关建筑工程材料有害物质限量标准的规定。

6、施工单位应遵守法律，采取有效措施控制施工现场的各种扬尘、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。

7、水性涂料、乳液型及各类油漆施工前需先做小样调色，确保无色差后，并经建设单位认可才能大面积施工，油漆涂料等级和品质应符合设计要求和现行有关产品国家标准规定，上油漆前基底必须平整无空鼓、清洁、干透。

8、辅助材料的品种，级别，性能，规格，花色必须符合施工设计要求，符合产品技术标准与现行验收规范要求。

9、所有电气线路，均为铜芯线穿pvc导管暗敷，各用电控制开关箱安装漏电保护装置，照明灯具底座、插座、开关、配电箱等均为建设方确认品牌产品。所有电气照明的灯具、插座、开关、配电箱等的位置按整齐、理性的原则进行布置，所有灯具安装以施工图所定的位置为准，本工程凡涉及电气设备安装，将严格按照国家相关规范执行。